## Slide 1: Team 4: Entfernungsmessung
Ruslan Adilgereev
Chris Papke

## Slide 2: Agenda
Aufgabenstellung
Physikalisches Prinzip
Hardware-Aufbau
Software Struktogramm
Erweiterung des Messbereichs
Physikalische Grenzen
Vorführung
Notes: R

## Slide 3: Aufgabenstellung
Abstandsmessung für Entfernungen zwischen 3cm und 3m
Struktogramm zur Messaufgabe
Teilaufgabe 1: Entfernungen von 10cm bis 80cm
Teilaufgabe 2: Erweiterung des Messbereichs auf 3cm bis 3m
Messen von sehr kleinen Entfernungen
Notes: C

## Slide 4: Technische Anwendungen
Automotive
  Parksesnoren, Abstandshalter und Kollisionsvermeidungssysteme, …
Industrie
  Füllstandssensoren, Roboterarmsteuerung, …
Haushalt
  Saugroboter, …
Medizin
  Bildgebende Verfahren, …
https://www.kfztech.de/kfztechnik/fas/einparkhilfe-nachruesten.htm
https://images.app.goo.gl/ah7qKkVyZDq2NoFEA
https://www.allround-pc.com/artikel/smart-home/2021/roborock-s7-im-saugroboter-test-wischmopp
Notes: C

## Slide 5: Physikalisches Prinzip
Piezoelektrischer Effekt
  Veformung: Erzeugt el. Spannung
  El. Spannung: Erzeugt Verformung
Distanzmessung
  Aussenden der Ultraschallwellen
  Empfangen der Ultraschallwellen
  Zeitdifferenz messen
Notes: C

## Slide 6: Hardware-Aufbau
Ultraschallmodul – SRF04
Trainigsboard – XC886
Oszilloskop – Analog Discovery 2
Notes: R

## Slide 7: Messablauf
1. Trigger
aussenden
3. Echso Signal
2. Timer Starten
4. Timer stoppen
5. Daten verarbeiten und Ausgeben.
10ms warten
1
2
3
4
5
Notes: R

## Slide 8: Gesamtablauf & Software Struktogramm
Notes: R

## Slide 9: Initialisierung & Sensor Triggern
Initialisierung
  I/O Ports & pins
  Timer
  Interrupts
  LCD-Display
Sensor Triggern
  Timer1 gesteuerte Flanke
  15 µs langes 5V Signal
Notes: C

## Slide 10: Einschub: Offset
Offset zwischen Start der Echo-Zeitmessung und tatsächlichem Start
  475 µs zwischen Timer start und steigende Flanke des Echoimpulses
  12 MHz Timerfrequenz
  Offset = 12 MHz * 475 µs = 5700
Notes: C

## Slide 11: Echo abwarten & Distanz berechnen
Warten auf Echo Signal
  Durch while Schleife gesteuert
  Auf fallende Flanke an digitalem Pin P0.5 warten
Echo-Zeitmessung stoppen
  Timer Flag TF0 = 0 setzen
Distanz berechnen
Notes: R
Max Wert ohne Overflow: 85.76 cm wegen Max Timerwert 65536

## Slide 12: DisplayAusgabe
Display Ausgabe
  Über LCD-Bibliothek
  Berechnete Distanz in ASCII-Zeichen umwandeln
  An der richtigen Stelle im Display ausgeben
10ms Warten bis Messung erneut gestartet werden kann
  Timer gesteuert
Notes: R

## Slide 13: Erweiterung des Messbereichs
Notes: C

## Slide 14: Physikalische Grenzen
Gegenstände zu nah am Sensor
Notes: C
2 Ursachen dafür. Echo wird gar nicht empfangen, da sensor oder transmitter blockiert. Oder Echo signal wird viel zu früh detetktiert ohne dass die hardware bereit ist für eine auswertung

## Slide 15: Vorführung der Messung